### Вертикальные жалюзи

Конструкция вертикальных жалюзи

Установка

Жалюзи могут устанавливаться с креплением в оконный проём, к стене или  к потолку.

Для стенового крепления используется стеновой кронштейн и защелка. Для потолочного крепления – только защелка.

- Разметьте места креплений к стене, потолку.

- Закрепите кронштейны саморезами.

- Зафиксируйте до характерного щелчка карниз в установленные кронштейны.

- Подвесьте  ламели за ламеледержатели к бегункам в той последовательности, в которой они уложены в рулоне. Если какая - то из ламелей весит не параллельно остальным, следует провернуть цепочку, с прищелкиванием, до необходимого положения.

- Прикрепите нижнюю цепочку к грузикам ламелей.

Правила эксплуатации

Регулировка светового потока осуществляется поворотом ламелей вокруг своей оси с помощью цепочки управления. Сдвигать ламели необходимо в раскрытом состоянии с помощью веревки управления.

Рекомендации по уходу

Рекомендуется сухая чистка с помощью мягкой щетки или пылесоса. Нельзя стирать и разглаживать тканевые ламели утюгом. Ламели из пластика можно протирать влажной тряпкой.